Załącznik nr 2 do SWZ

PROJEKT  UMOWY

Umowa zawarta dnia .....................2024 r.

pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim

ul. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego 12 , zarejestrowanym w XI Wydziale Gospodarczym KRS w Lublinie pod nr KRS 0000157770, nr identyfikacji podatkowej NIP 538-00-04-129, nr statystyczny REGON 030193613

reprezentowanym przez:

Jerzego Woźniaka    - Prezesa Zarządu 
zwanym dalej ‘Zamawiającym”,

a

.................................................... z siedzibą w ............................................................

przy ul...................................... zarejestrowaną w .............................................................

NIP……………………………………………….

REGON …………………………………………...…… , KRS: …................................... , kapitał zakładowy: …...................................., zwanym w dalszej części niniejszej Umowy „ Wykonawcą”

reprezentowanym przez :

….......................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą” o następującej treści:

§1.

Zamawiający zleca ,a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlano -montażowe, polegające na modernizacji istniejącej instalacji odpylania spalin kotła wodnego WR-5 nr K2 o mocy znamionowej 6,0 MW w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim, ul. Świętego  Brata  Alberta  Chmielowskiego 12. Po wykonaniu tych prac emisja pyłów nie może być wyższa niż 30 mg/Nm³ w warunkach normalnych w gazach suchych, przy zawartości tlenu 6%. Skuteczność instalacji nie może być mniejsza niż 95%.

2.   Zakres szczegółowy i opis  zamówienia.

1. Zamówienie polega na:

1) wykonaniu projektu modernizacji instalacji i uzgodnienie go z Zamawiającym,

2) wykonaniu demontażu urządzeń instalacji odpylania wynikających z

wykonanego projektu.

3) wykonaniu rozbudowy komory filtrów workowych.

4) wykonaniu, dostawie i montażu podzespołów do:

- przenośnika ślimakowego, wentylatora wyciągowego,

zasuw odcinających przebieg spalin od kotła do wentylatora,

- instalacji sterowania i automatyki,

- izolacji termicznej,

- innych elementów odpylania według wybranej technologii,

2. Modernizowana instalacja odpylania powinna zamknąć się w gabarytach

obecnie istniejącej z odchyleniami dostosowanymi do wybranej technologii.

3.   Dane techniczne i parametry pracy kotła  i urządzeń współpracujących

-  moc znamionowa                                                                   6,0 MW

-  temperatura wody wylotowej                                     -           150ºC

-  temperatura wody wlotowej                                       -             70ºC

Charakterystyka paliwa:

-  rodzaj paliwa                                         –  węgiel kamienny energetyczny

-   średnia wartość opałowa paliwa                             –           22000 kj/kg

-   typ                                                                                         31,2

-   gatunek, odmiana                                                                  M-IIA

-   zawartość popiołu                                                                  ≤ 20 %

-   zawartość wilgoci                                                                   ≤ 15 %

-   zużycie paliwa do mocy aktualnej                                        1168 kg/h

4.Wentylator wyciągu spalin WPRH1-500 z silnikiem 30kW. 1470 obr/min.

5. Do modernizacji instalacji odpylania kotła należy wykorzystać istniejące urządzenia:

- wstępny układ odpylania spalin typu MOS 3x2 z dostosowaniem do

modernizowanego odpylania.

- Istniejące dozowniki celkowe

- komorę filtracyjną - do rozbudowy.

Dane istniejącej komory filtracyjnej i filtrów workowych:

- powierzchnia filtracyjna - 171 m2

- ilość worków filtracyjnych - 81 szt.

- średnica worka filtracyjnego - 150mm

- długość worka filtracyjnego – 4500mm

- ilość zaworów elektromagnetycznych – 9szt.

- sprężarki śrubowe szt. 2 typu GA 15 z silnikiem 15 kW i wydajności 130m3/h.

§ 2 .

Termin realizacji zadania ustala się następująco :

  - rozpoczęcie robót  …................................... .2024 r.

  - uruchomienie instalacji …............................ 2024 r.

  - wykonanie pomiarów skuteczności odpylania i dostarczenie stosownego  opracowania z tych pomiarów  do dnia …............................ 2024 r.

Szczegółowy zakres robót i terminy zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr.1 do niniejszej umowy.

§ 3.

1. Należność za wykonany przedmiot umowy określony w §1, strony ustaliły na   kwotę

….................. zł.(netto) ,słownie: ……………………………………………………….. zł.

netto)plus podatek VAT …................. zł. słownie: ……………………………………..zł.

Łącznie kwota …................ zł.(brutto)

słownie : ............................................................................................................. ).

W/w kwota zawiera wszystkie koszty związane z realizacją  zadania, również te które

nie zostały opisane w §1, a są niezbędne do wykonania zadania, jak roboty

przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, nadzór,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, współpracę z Zamawiającym itp.

2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w następujący sposób:

- 50% wartości określonej w p-cie 1 po zakończeniu prac i uruchomieniu instalacji  odpylania na podstawie dołączonego protokółu odbioru robót podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli stron i inspektora nadzoru.

-50% wartości określonej w p-cie 1 po dostarczeniu sprawozdania z wykonania pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowych i skuteczności odpylania potwierdzających osiągnięcie wielkości określonych w § 1.

Pomiar emisji pyłów powinien być wykonany przez firmę posiadającą Certyfikat

Akredytacji pomiarów emisji spalin.

3. Należność będzie płatna przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od złożenia faktury na

konto Wykonawcy z konta Zamawiającego:

§ 4.

1. Zamawiający zobowiązany jest do:

- terminowego uregulowania należności,

- przekazania terenu budowy do …........................... 2024 r.

- zapewnienia Wykonawcy wjazdu na teren Przedsiębiorstwa środków transportowych,

dostarczających materiały, urządzenia, sprzęt i pracowników,

- zamawiający umożliwi pracownikom Wykonawcy możliwość nieodpłatnego

korzystania z szatni, pomieszczeń sanitarnych.

- udostępnienia Wykonawcy nieodpłatnie miejsca na zorganizowanie zaplecza

budowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną i zasadami

wiedzy technicznej,

- zabezpieczenia  placu budowy w zakresie wynikającym z przepisów BHP i  p. poż

oraz przeszkolenia swoich pracowników w zakresie p. poż. i BHP z uwzględnieniem

specyfiki zakładu Zamawiającego, jak też ponosi wszelką odpowiedzialność cywilną

za wszystkie prowadzone prace związane z realizacją umowy,

- właściwego zabezpieczenia i przechowywania materiałów i urządzeń.

§ 5.

Na wykonany zakres prac wykonawca udziela  36 – miesięcznej gwarancji, licząc od

daty końcowego protokółu odbioru robót.

§ 6.

1. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca będzie usuwać wady/usterki powstałe z

przyczyn leżących po jego Stronie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

Wady/usterki należy zgłosić Wykonawcy na adres mailowy:................................

2.  Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń elementów powstałych wskutek np. eksplozji

(pożaru), spowodowanych działaniami siły wyższej, osób trzecich lub Zamawiającego.

Gwarancja nie obejmuje wszelkich wad/usterek powstałych nie z winy Wykonawcy.

3. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych, części szybko zużywających się

oraz wszelkich wad/usterek powstałych z winy użytkownika i spowodowanych

użytkowaniem niezgodnym z instrukcją obsługi urządzenia.

4.  Zamawiający jest zobowiązany stosować wyłącznie materiały eksploatacyjne

zalecone przez Wykonawcę pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych.

5.  Gwarancja będzie obowiązywać pod warunkiem:

a) eksploatacji urządzeń zgodnie z Instrukcją obsługi i obowiązującymi przepisami i

normami,

b) eksploatacji urządzeń zgodnie z zaleceniami ich producenta oraz obowiązującymi

przepisami i normami,

c) dotrzymania przez użytkownika parametrów pracy instalacji.

6.  W przypadku, zgłoszenia do usunięcia awarii, gdy uszkodzenie/wada/usterka

powstały bez winy Wykonawcy lub, gdy okaże się, że urządzenia nie były

eksploatowane zgodnie z Instrukcją obsługi, koszty wyjazdu i prac pokryje

Zamawiający.

7.  Jakiekolwiek zmiany, modernizacje przedmiotu umowy przez Zamawiającego bez

zgody i udziału Wykonawcy skutkują także wygaśnięciem gwarancji, o której mowa w

§5 pkt 1 Umowy

§ 6.

1   Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowna w wysokości 10 % wynagrodzenia

umownego w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności,

za które odpowiada Zamawiający.

2   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia

umownego w razie  odstąpienia od umowy przez  Zamawiającego wskutek okoliczności za które odpowiada Wykonawca.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego nie z winy Wykonawcy,

Zamawiający zwróci wszystkie koszty poczynione przez Wykonawcę do czasu odstąpienia od umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości umowy za każdy dzień zwłoki w terminach realizacji zgodnych z § 2.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe w transakcjach handlowych za każdy dzień opóźnienia.

§ 7.

Osobami pełniącymi obowiązek bezpośrednich ustaleń w trakcie realizacji umowy będą

- po stronie Zamawiającego:

Dyrektor ds. technicznych – Ryszard Puchala

St. Specjalista ds. eksploatacji – Zygmunt Ozimkiewicz,

Specjalista ds technicznych – Leszek Wołowik

-  po stronie wykonawcy  :

…..............................................................................................

§ 8.

- Wykonawca może zażądać zmiany umowy w zakresie terminu, a także wynagrodzenia, jeżeli :

- Zamawiający zmieni w sposób zasadniczy przedmiot umowy lub go rozszerzy

- Zamawiający nie udostępni placu budowy w uzgodnionym terminie.

2.  O wysyłce urządzeń Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z 1- dniowym

wyprzedzeniem przed ustalonym terminem wysyłki.

- Protokół odbioru prac montażowych jest równoznaczny z przekazaniem informacji

o gotowości do rozruchu.

4.  Podstawą do rozpoczęcia robót montażowych przez Wykonawcę będzie podpisany

przez strony protokół przekazania placu budowy.

5.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego.

6.  Wykonawca może niektóre prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy zlecić

podwykonawcy, za którego działanie ponosi odpowiedzialność.

7. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej i muszą

być akceptowane przez obie strony umowy

8. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania umowy strony poddają rozstrzygnięciu

właściwym rzeczowo i terytorialnie sądom powszechnym.

§ 9.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                   WYKONAWCA: